Техническое задание

на строительство спортивной площадки для мини-футбола размером 22х42м

и ограждением по периметру в п. Красное-на-Волге, Костромская область.

Предмет договора:

строительство спортивной мини-футбольной площадки размером 22 метра х 42 метра с укладкой искусственного покрытия и ограждением по периметру по адресу: Костромская область, п. Красное-на-Волге, ул. Советская 44А (далее – «Спортивная площадка»).

Необходимо выполнить следующие работы:

- разработать и согласовать с Заказчиком график производства работ (Приложение №1 к Договору);

- разработать и согласовать с Заказчиком локальную смету (Приложение №2 к Договору);

- выполнить топографическую съемку и инженерно-геологические изыскания площадки строительства;

- разработать и согласовать с Заказчиком проект спортивной площадки для мини-футбола размером 22х42 м, с разметкой игрового поля размером 18х38 м.;

- обустройство основания футбольного поля без системы искусственного подогрева с устройством  водосборных дренажных лотков и колодцев, с устройством бетонной отмостки шириной 1000мм по периметру площадки;

- укладку футбольного газона из искусственной травы (зеленого цвета) по всей площадке размером 22х42 м  с высотой ворса не менее 40 мм; и укладку искусственной травы белого цвета для  разметки поля;

- ограждение футбольного поля с калиткой входа на площадку и распашными воротами для заезда техники по обслуживанию площадки - из металлоконструкций с полимерным покрытием (высота ограждения не менее 4 метров, стойки ограждения не менее 80х80 мм, обрамленные сеткой сваренной из проволоки ВР-1 диаметром не менее 5мм, с ячейкой не более 200х50 мм);

- установку заградительной сетки из капроновой нити зеленого цвета с ячейками 100х100 мм, Д=3,1мм на торцевых участках ограждения площадки, длиной по 22 м, с креплением и натяжкой;

- установку двух мини-футбольных ворот 3х2 метра из металлических окрашенных конструкций в комплекте с сеткой;

- установку скамеек со спинкой и козырьком, для площадок на открытом воздухе 2000х550х600мм вдоль поля в количестве 4 шт. (материал - металл + пластик или металл + дерево, козырек из поликарбоната синего цвета, толщиной не менее 8мм);

- планировку территории вокруг площадки,  устройство дорожки с песчано-гравийным покрытием к спортивной площадке, устройство бетонной  площадки главного входа размером 2х3м с покрытием тротуарной плиткой (и ступенями при необходимости);

- изготовление и монтаж двусторонних баннеров (из баннерной сетки) с логотипом Общества по периметру поля на бортах размером 5м.х1м. в количестве 3 шт. на жестком каркасе;

- при необходимости согласовать проведение работ с местными органами управления.

Место и сроки проведения работ:

Костромская область, п. Красное-на-Волге, ул. Советская 44А.                                                    Сроки проведения работ: с 06 июня 2019 года по 09 сентября 2019 года.

Стоимость предложения и условия оплаты:

В стоимость подрядных работ входят: разработка эскизного проекта, доставка материалов к месту выполнения работ, затраты на выполнение работ, в том числе на материалы, транспортные услуги, погрузку, разгрузку, вывоз и уборку мусора, заработную плату и начисления на нее, обеспечение качества в течение гарантийного срока, уплату налогов, таможенных пошлин и других обязательных платежей, связанных с выполнением Договора.

Оплата осуществляется в безналичной форме путем 40% предоплаты в течение 10 рабочих дней с момента подписания договора, 60% - в течение 30 рабочих дней после подписания актов принятия выполненных работ КС-2, КС-3, КС-11.

Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 4 800 000 руб.

Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС): 4 000 000 руб.

Требования к качеству и безопасности товара:

Качество товара должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 52025-2003.

При осуществлении поставки материалов и оборудования Поставщик должен представить: оригиналы или надлежащим образом заверенные копии действующих сертификатов качества и сертификатов соответствия требованиям нормативных документов на поставляемый товар, разрешающих использование товара на территории РФ.

Требования к Подрядчику:

- опыт работы в сфере строительства не менее 5 лет (специализация в области строительства спортивных объектов – мини стадионов, площадок с искусственным покрытием, опыт работы с предприятиями газопромышленного/энергетического комплекса);

- членство в СРО.

Требования к техническим, функциональным характеристикам товара:

Товар должен быть изготовлен в соответствии с условиями утвержденного технического задания.

Товар должен быть новым (ранее не находившимся в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц), обеспечивать предусмотренную функциональность. На товаре не должно быть загрязнений, следов повреждений.

Товар не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.